## Slide 1: Tema 3: Organización de la CPU
Unidad 1:
Procesadores

## Slide 2: Microprocesadores
Un microprocesador es una CPU
  UC
  ALU
  registros
  conexiones entre ellos
implementada en un único circuito integrado
  Fabricado con tecnología VLSI
Concepto

## Slide 3: Microprocesadores
Las típicas de cualquier CPU
  Contiene un conjunto de registros para el almacenamiento temporal de datos y direcciones
  Almacena temporalmente las instrucciones en el IR
  Decodifica los códigos de operación y genera las señales de control correspondientes
  Efectúa todas las operaciones típicas de una ALU
  Genera las secuencias de tiempo que monitorizan todo el sistema en el que está integrado
Funciones

## Slide 4: Microprocesadores
Se efectúa a través del bus del sistema
  Bus de datos
    Entrada de instrucciones hacia la UC
    Entrada de datos hacia la ALU o los registros
    Salida de datos desde la ALU o los registros
    Transferencia de datos entre diferentes dispositivos
      a través del microprocesador
Comunicación con el exterior
micro
procesador
bus de datos
bus de direcciones
bus de control

## Slide 5: Microprocesadores
Se efectúa a través del bus del sistema
  Bus de direcciones
    Direccionamiento de
      memoria principal
      dispositivos externos
    en donde vamos a leer y/o escribir datos
  Bus de control
    Transmisión de señales de control
    Recepción de señales de estado
Comunicación con el exterior
micro
procesador
bus de datos
bus de direcciones
bus de control

## Slide 6: Microprocesadores
Esquema general de un sistema basado en μP
Controlador 1
Puerto 0
Puerto 1
Puerto a-1
Memoria
Palabra 4
Palabra 5
Palabra n-1
Palabra 2
Palabra 3
Palabra 0
Palabra 1
Controlador 2
Puerto a
Puerto a+1
Puerto a+2
Bus de control
Bus de direcciones
Bus de datos
micro
procesador

## Slide 7: Excepciones
Una excepción es un suceso inesperado que afecta al procesador
  El programa de usuario se detiene temporalmente
  El procesador pasa a ejecutar una rutina que gestionará la situación
  Posteriormente, el programa de usuario continúa por donde iba
Concepto
Programa
Rutina de
tratamiento
de excepción
Tras completar la instrucción en curso se salta a la RSI
Retorno
de la RSI
excepción

## Slide 8: Excepciones
Excepción software
  Interna al procesador
  Ejemplos
    desbordamiento aritmético
    división por cero
    el intento de ejecutar una instrucción con código de operación incorrecto
    referenciar una dirección de memoria prohibida
    ejecución de una instrucción de llamada al sistema operativo (ecall)
Tipos

## Slide 9: Excepciones
Excepción hardware
  Externa al procesador
  Ejemplos
    corte de corriente
    error de acceso a memoria producida por un periférico
  En este grupo también se encuentran las excepciones generadas durante el funcionamiento normal de los periféricos de E/S (denominadas interrupciones)
Tipos

## Slide 10: Excepciones
Las excepciones pueden estar
  Habilitadas o deshabilitadas de forma general
  Enmascaradas o desenmascaradas individualmente
    por medio de una máscara de interrupciones
    Es posible que haya excepciones no enmascarables