## Slide 1: Tema 4: Subsistema de E/S
Unidad 1:
Direccionamiento de dispositivos

## Slide 2: Controladores de dispositivos
Los periféricos no se conectan directamente al bus del sistema
Lo hacen a través de unos circuitos especiales llamados controladores o interfaces
  Sistemas hardware-software que coordinan la transferencia de datos entre CPU/memoria y periféricos
  Establecen la compatibilidad entre la E/S de la CPU y la del dispositivo periférico
    Ancho de palabra y representación de los datos
    Transmisión serie / paralelo
    Velocidad de transmisión

## Slide 3: Controladores de dispositivos
Esquema general de un sistema basado en μP
Controlador 1
Puerto 0
Puerto 1
Puerto a-1
Memoria
Palabra 4
Palabra 5
Palabra n-1
Palabra 2
Palabra 3
Palabra 0
Palabra 1
Controlador 2
Puerto a
Puerto a+1
Puerto a+2
Bus de control
Bus de direcciones
Bus de datos
micro
procesador

## Slide 4: Controladores de dispositivos
Registros de estado
  Informan de la situación actual del dispositivo
Registros de control
  Permiten programar el funcionamiento del controlador
Registros de datos
  Se usan para transferencia de información
Registros del controlador
Periférico
software
hardware
interfaz
registros
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
aplicación
driver

## Slide 5: E/S estándar (o aislada)
Se utilizan instrucciones específicas de E/S
  IN nº puerto, OUT nº puerto
  Se distinguen fácilmente del resto
Implica doble espacio de direcciones
  Mapa de memoria
  Mapa de E/S
Se utiliza una patilla del procesador para indicar si se va a comunicar con un periférico o con la memoria
Concepto

## Slide 6: E/S estándar (o aislada)
Cada periférico empleará uno o varios puertos de E/S para comunicarse con la CPU
Cada puerto es direccionado por la CPU
  Las direcciones están asociadas a puertos
  No al interfaz
Puertos de E/S

## Slide 7: E/S estándar (o aislada)
Ejemplo
Instrucciones
y datos
E/S
0000
0001
...
...
...
...
...
....
...
...
FFFF
00
01
...
...
FF
VCC
8085
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
1
14
15
16
17
18
19
20
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
39
38
40
27
26
25
24
23
22
21
SOD
SID
TRAP
RST 7.5
RST 6.5
RST 5.5
INTR
INTA
AD0
AD1
X2
RESET OUT
X1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
VSS
CLK
RESET IN
READY
IO/M
S1
RD
WR
ALE
S0
A15
HOLD
HLDA
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
IO/M
LDA 1000H
STA 20A0H
IN A5H
OUT CFH

## Slide 8: E/S mapeada en memoria
Se utilizan las mismas instrucciones para acceder
  a memoria
  y dispositivos
Único espacio de direcciones
  Con zonas diferenciadas
Concepto
.bss
E/S
3840MB
3584MB
3328MB
3072MB
2816MB
2560MB
2304MB
2048MB
1792MB
1536MB
1280MB
1024MB
768MB
512MB
256MB
0MB
4096MB
0000 0000
.text
0FFF FFFF
1000 0000
10FF FFFF
1100 0000
7FFF FFF0
F000 0000
FFFF FFFF
.data
256MB
272MB
sp

## Slide 9: E/S mapeada en memoria
Distribución particular del simulador Ripes