## Slide 1: Tema 4: Subsistema de E/S
Unidad 2:
Transferencia de datos

## Slide 2: Transferencia por programa
Cualquier transferencia entre periférico y memoria debe pasar por los registros de la CPU
Ejemplo
  lw t1,0(s3) # transferencia de memoria a registro
  sw t1,0(s4) # transferencia de registro a puerto
  # actualización del contador de palabras transferidas
  # actualización de las direcciones
La CPU se dedica a la transmisión de los datos
  no pudiendo realizar otras tareas mientras tanto

## Slide 3: Transferencia por DMA
El controlador del periférico se comunica directamente con la memoria
  sin intervención de la CPU
Un componente específico supervisa la transferencia
  controlador de DMA
Adecuado para grandes transferencias de datos
Acceso Directo a Memoria
CPU
controlador DMA
periférico
memoria

## Slide 4: Transferencia por DMA
El controlador de DMA dispone de varias líneas de petición de bus
  Pudiendo atender las necesidades de varios periféricos que soliciten transferencias
  Los cuales deben haber sido diseñados expresamente para soportar acceso por DMA
CPU
controlador DMA
periférico
memoria
periférico
periférico

## Slide 5: Transferencia por DMA
La memoria del ordenador sólo puede ser accedida a un tiempo por una fuente
Por tanto
  cuando se realiza la operación de DMA
  el procesador se desconecta de los buses, cediéndole el control
CPU
controlador DMA
periférico
memoria

## Slide 6: Transferencia por DMA
Aunque el controlador DMA transfiera datos sin la intervención directa del procesador, sus operaciones están supervisadas por un programa ejecutado por el mismo
  Para comenzar una transferencia, el procesador envía la dirección de comienzo, el nº de palabras y el tipo de transferencia
  Una vez recibida esta información, el controlador DMA comienza a realizar la operación solicitada
  Al terminar la transferencia, el controlador informa al procesador mediante una señal de interrupción

## Slide 7: Transferencia por DMA
registro
dirección
registros
datos
lógica
de control
contador
palabras
petición DMA
reconocimiento DMA
petición interrupción
CPU
CDMA
memoria
periférico
bus de direcciones
bus de datos
bus de control

## Slide 8: Transferencia por DMA
Registro de dirección
  Especifica la posición de memoria a usar como fuente o destino del dato a transferir
  Configurable a través de puerto
Registro de datos
  Contiene el dato que está en ruta entre la memoria y los periféricos
Contador de palabras
  Número de palabras de datos que quedan para ser transferidos en la operación de E/S en curso
  Configurable a través de puerto

## Slide 9: Transferencia por DMA
Existen varias formas de realizar el DMA, según la estrategia de control de buses que establezca el CDMA
Modos de acceso
Acceso simple | Acceso por ráfagas
 | Por demanda
 | Por robo de ciclo
 | Transparente

## Slide 10: Transferencia por DMA
Transfiere una sola palabra
Si se quieren transmitir más palabras el controlador deberá solicitar de nuevo el control de los buses
Acceso simple
CPU
DMA

## Slide 11: Transferencia por DMA
Transfiere un bloque completo de datos
  El CDMA no libera los buses hasta que acaba de transferir el bloque completo
Se obtiene una alta velocidad en la transferencia
El procesador permanece inactivo largos períodos de tiempo
  Pues no puede obtener instrucciones de memoria mientras se produce la transferencia
Acceso por ráfagas

## Slide 12: Transferencia por DMA
Cuando el CDMA dispone de datos a transferir
  solicita el control de los buses y lo mantiene hasta que termina de enviar toda la información
Alta velocidad de transferencia
Baja velocidad de procesamiento de la CPU
Acceso por demanda
DMA
CPU

## Slide 13: Transferencia por DMA
Cuando el CDMA dispone de datos a transferir
  Toma el control de los buses durante algunos ciclos en los que transmite unas pocas palabras
  Luego devuelve los buses a la CPU
  Que continúa con su actividad normal hasta un nuevo robo de ciclo
Control de buses balanceado entre CDMA y CPU
  Se alcanza menor velocidad de transferencia
  La CPU mantiene su actividad, a menor velocidad, evitando períodos largos de tiempo inactiva
Acceso por robo de ciclo
DMA
CPU

## Slide 14: Transferencia por DMA
Similar a robo de ciclo, pero el CDMA roba los buses a la CPU los ciclos en los que ésta no los utiliza
  Durante la fase de decodificación de una instrucción, por ejemplo
No disminuye la velocidad de procesamiento de la CPU
No llega a alcanzarse una buena velocidad de transferencia
Acceso transparente
DMA
CPU