## Slide 1: Tema 4: Subsistema de E/S
Unidad 3:
Sincronización por consulta de estado / interrupciones

## Slide 2: E/S por consulta de estado
Los interfaces de E/S tienen un bit de estado
  que indica si el periférico está preparado para la transferencia
La CPU debe
  consultar periódicamente ese bit
  transmitir cuando esté activo
(o polling)
programa principal
¿quiere algo A?
servicio
para A
inicio
sí
no
¿quiere algo C?
servicio
para C
¿quiere algo B?
servicio
para B
sí
no
sí
no
Periférico A
Periférico B
Periférico C
CPU

## Slide 3: E/S por consulta de estado
Bus de datos
Bus de direcciones
Bus de control
registro de
estado/control
registro
de datos
bit de
estado
Interfaz de E/S
CPU
Dispositivo de E/S
s
...

## Slide 4: E/S por consulta de estado
La CPU no sabe cuándo el periférico estará preparado para enviar o recibir datos
  Lo consulta continuamente
  Mientras realiza consultas, la CPU no realiza otro trabajo
El periférico puede estar preparado, y sin embargo debe esperar al próximo período de consulta
Inconvenientes

## Slide 5: E/S por consulta de estado
Simulador Ripes
Máximo de 256x256 píxeles

## Slide 6: E/S por consulta de estado
Máximo de 32 conmutadores
Simulador Ripes

## Slide 7: E/S por consulta de estado
Simulador Ripes

## Slide 8: E/S por consulta de estado
Simulador Ripes

## Slide 9: E/S por consulta de estado
Escribir un programa que
  Mientras un conmutador esté desactivado
  Compruebe e imprima en pantalla el estado del cursor
Ejemplo
Notes: .text
li a0,LED_MATRIX_0_BASE
li s0,0xff0000 # rojo en RGB
sondeo:
lw s1,SWITCHES_0_BASE
andi s1,s1,0x4
beqz s1,sondeo
lw s2,SWITCHES_1_BASE
pinto:
beqz s2,fin
sw s0,0(a0)
addi a0,a0,4
addi s2,s2,-1
j pinto
fin:
li a7,10
ecall

## Slide 10: E/S por consulta de estado
Escribir un programa que
  Espere a que el bit 2 del switch 0 valga 1
  Entonces imprima en pantalla tantos píxeles rojos como indique el switch 1
Ejemplo
Notes: .text
li a0,LED_MATRIX_0_BASE
li s0,0xff0000 # rojo en RGB
sondeo:
lw s1,SWITCHES_0_BASE
andi s1,s1,0x4
beqz s1,sondeo
lw s2,SWITCHES_1_BASE
pinto:
beqz s2,fin
sw s0,0(a0)
addi a0,a0,4
addi s2,s2,-1
j pinto
fin:
li a7,10
ecall

## Slide 11: E/S por interrupciones
Una interrupción es la suspensión temporal de la ejecución de un proceso
  Para pasar a ejecutar una subrutina de servicio de interrupción
Una vez finalizada dicha subrutina, se reanuda la ejecución del proceso en el punto en el que se quedó
  El proceso no se percata de la interrupción
Concepto

## Slide 12: E/S por interrupciones
Concepto
Se completa la ejecución de la instrucción
en curso
Inhabilitar las interrupciones (opcional)
Salvar los registros de la CPU que se modifiquen
Gestión de la interrupción
Restaurar los registros de la CPU salvados anteriormente
Habilitar interrupciones (opcional)
Retorno
Instrucción
Instrucción
Instrucción
Instrucción
Instrucción
El programa continua su ejecución
solicitud de interrupción
RSI:
programa
rutina de servicio de interrupción (RSI)

## Slide 13: E/S por interrupciones
Se generan a consecuencia de alguna circunstancia interna de la CPU
  Código de operación no valido
  Acceso a memoria no válido
  Fallo en la operación ALU
    Desbordamiento del resultado
    División por cero
  Interrupción de rastreo
    En depuración de programas
Interrupciones internas (software)
UC
CPU
instrucción
no válida
ALU
dirección
no válida
fallo

## Slide 14: E/S por interrupciones
Un periférico se encuentra conectado a una patilla de interrupciones del procesador
La interrupción es asíncrona con respecto a la ejecución del programa
  No está asociada a ninguna instrucción
  El periférico lleva la iniciativa
Interrupciones externas
INTR
periférico
E/S
INTA
interruption
acknowledgment
CPU
bus del sistema

## Slide 15: E/S por interrupciones
Conexión individual (en estrella)
  Consume muchas patillas del procesador
  Identificación directa del dispositivo
    Para ejecutar la RSI asociada
  Gestión inmediata de las interrupciones
Interrupciones externas múltiples
CPU
E/S 1
INTR1
E/S 2
E/S 3
INTR2
INTR3
memoria
RSI del dispositivo 1
RSI del dispositivo 2
RSI del dispositivo 3
RSI_01:
RSI_02:
RSI_03:

## Slide 16: E/S por interrupciones
Conexión en cadena
Interrupciones externas múltiples
CPU
E/S 3
E/S 2
E/S 1
INTR
INTR = INTR 1 + INTR 2 + INTR 3 + ... + INTR n
...
INTR 1
E/S 1
INTR
R
CPU
INTR 2
E/S 2
INTR
INTR 3
E/S 3

## Slide 17: E/S por interrupciones
Conexión en cadena
  Consume pocas patillas del procesador
  Mecanismo adicional para identificar al dispositivo
    Y ejecutar la RSI asociada
  Gestión lenta de las interrupciones
Interrupciones externas múltiples
memoria
RSI del dispositivo 0
RSI del dispositivo 1
RSI del dispositivo 2
RSI_00:
RSI_01:
RSI_02:
CPU
E/S 3
E/S 2
E/S 1
INTR

## Slide 18: E/S por interrupciones
Conexión mediante controlador de E/S
  Consume pocas patillas del procesador
  Hardware adicional
  Mecanismo adicional para identificar al dispositivo
    Y ejecutar la RSI asociada
  Gestión rápida de las interrupciones
Interrupciones externas múltiples
controlador
de interrupciones
E/S 1
E/S 2
E/S 3
INTR2
INTR
CPU
INTR1
INTR3
memoria
RSI del dispositivo 0
RSI del dispositivo 1
RSI del dispositivo 2
RSI_00:
RSI_01:
RSI_02:

## Slide 19: Identificación del dispositivo
Todas las interrupciones están centralizadas en una única RSI
que sondea los dispositivos, y determina cuál solicitó la interrupción
  También denominadas interrupciones por escrutinio, sondeo o polling
Lento
  Implementación software
Interrupciones prefijadas
E/S1
RSI1
RSI
sí
no
RSI3
E/S2
RSI2
sí
no
fin
CPU
E/S 3
E/S 2
E/S 1
INTR
Bus del sistema
mem

## Slide 20: Identificación del dispositivo
El dispositivo proporciona
  La dirección de la RSI
  Parte de la dirección de la RSI
  Un índice de una tabla de “vectores de interrupción”
Rápido
Interrupciones vectorizadas
memoria
RSI del dispositivo 0
RSI del dispositivo 1
RSI del dispositivo 2
vectores:
RSI_00
RSI_01
RSI_02
RSI_00:
RSI_01:
RSI_02:
Tabla de
vectores de
interrupción
0
1
2

## Slide 21: Identificación del dispositivo
Interrupciones vectorizadas
INTR
INTA
CPU
E/S 1
N
Estado
INTR
INTE
…
Control
…
Bus de datos
INTR
INTR
INTA
?
N
CPU
  2) Aceptación de interrupción /INTA
  Desactiva /INTA
  Ejecuta RSIN
Periférico
  1) Solicitud de interrupción /INTR
  3) El periférico suministra el vector de interrupción ‘N’
  4) Desactiva /INTR

## Slide 22: Identificación del dispositivo
Conexión en cadena de margarita (daisy chain)
Interrupciones vectorizadas
R
E/S 1
INTR
INTE
1
Lógica
cadena
E/S 2
INTR
INTE
2
Lógica
cadena
E/S 3
INTR
INTE
3
Lógica
cadena
CPU
INTR
INTA
INTR
INTR
SI
INTR
NO
INTR
NO
INTR
3
3
INTA
bus de datos

## Slide 23: Identificación del dispositivo
Conexión en cadena de margarita (daisy chain)
Interrupciones vectorizadas
R
Lógica cadena E/S1
INTR
INTA
INTA entrada1
INTA salida1
INTR1
CPU
REC intr1
Número INT
bus de datos

## Slide 24: Identificación del dispositivo
Conexión con controlador de interrupciones
Interrupciones vectorizadas
E/S 1
E/S 2
E/S 3
INTR2
E/S 4
INTR1
INTR3
INTR4
E/S 5
INTR5
CPU
INTR
INTA
bus de datos
Lógica
de
prioridad
N1
N2
N3
N4
N5
Vectores de
interrupción
Controlador
de interrupciones

## Slide 25: Interrupciones simultáneas
¿Qué ocurre cuando varios dispositivos solicitan simultáneamente una interrupción?
Sólo es posible atender a un periférico cada vez
Habrá que atenderlos en función de un esquema de prioridades
Interrupciones simultáneas

## Slide 26: Interrupciones simultáneas
Interrupciones prefijadas
  El orden en la secuencia de escrutinio determina la prioridad
Interrupciones vectorizadas
  La posición en la cadena determina la prioridad
Resolución de prioridades
INTA
CPU
E/S 3
E/S 2
E/S 1
INTR
*
*
*
Bus del sistema
CPU
E/S 3
E/S 2
E/S 1
INTR
Bus del sistema
mem

## Slide 27: Interrupciones simultáneas
La CPU debe evitar el anidamiento descontrolado de interrupciones
Para ello puede deshabilitarlas
  La RSI comienza con la deshabilitación automática de interrupciones
  Y termina con su habilitación (instrucción tipo IRET)
La deshabilitación puede ser jerarquizada
  Sólo se desactivan interrupciones de prioridad igual o menor a la atendida actualmente
Anidamiento de interrupciones

## Slide 28: Interrupciones simultáneas
Gestión global mediante programa
  Instrucciones tipo EI, DI
Deshabilitación selectiva
  Mediante registros especiales (máscaras) en los que cada bit identifica un nivel de interrupción
Interrupciones no enmascarables
Inhibición de interrupciones
1
0
1
IF
UC
CPU
instrucción
no válida
ALU
INTR 0
INTR 1
INTR 2
NMI
dirección
no válida
fallo