## Slide 1: Tema 1: Introducción a los computadores
Unidad 2:
Arquitectura Von Neumann

## Slide 2: Arquitectura Von Neumann
La arquitectura de un computador define su comportamiento funcional
El modelo básico de arquitectura empleado en los computadores fue establecido en 1945 por Von Neumann
  Esta arquitectura (aunque evolucionada) se sigue empleando en la mayoría de los ordenadores actuales

## Slide 3: Arquitectura Von Neumann
Antes de Von Neumann
  Los programas eran cableados
  No existía una memoria
Von Neumann introdujo
  Diversas unidades funcionales independientes e interconectadas
  Entre ellas una memoria para almacenar programas y datos
Control
Entrada
Salida
Memoria
Aritmética y lógica
Computador

## Slide 4: Arquitectura Von Neumann
Unidad de entrada
  A través de ella, la computadora acepta los datos e instrucciones que provienen del exterior
Unidad de salida
  Proporciona mensajes y resultados al exterior de las operaciones que realiza la computadora

## Slide 5: Arquitectura Von Neumann
Las unidades de E/S incluyen
  Interfaz con el usuario
    monitor, teclado, ratón,…
  Almacenamiento externo
    Disco Duro, CD/DVD, Flash,…
  Comunicaciones
    Adaptadores de red
    WiFi, Bluetooth,…

## Slide 6: Arquitectura Von Neumann
Unidad de memoria
  Almacena
    programas que gobiernan las operaciones a realizar por la computadora
    datos necesarios para dichos cálculos
  Diferentes tipos
    Principal (rápida pero escasa)
    Secundaria (Abundante pero lenta)

## Slide 7: Arquitectura Von Neumann
Unidad aritmético-lógica (ALU)
  Contiene los circuitos encargados de realizar operaciones aritméticas
    SUMA
    RESTA
    …
  y operaciones lógicas
    AND
    OR
    …

## Slide 8: Arquitectura Von Neumann
Unidad de control (UC)
  Recibe señales de estado de las otras unidades
  Envía señales de control a las otras unidades para coordinar su funcionamiento

## Slide 9: Arquitectura Von Neumann
PROCESADOR CENTRAL (CPU)
MEMORIA
PRINCIPAL
(Datos e Instrucciones)
UNIDAD
DE CONTROL
(UC)
Señales de control y de estado
MEMORIA SECUNDARIA
o MASIVA
Datos e instrucciones
ENTRADA
Datos e instrucciones
Instrucciones
Datos
SALIDA
Resultados o datos de salida
UNIDAD
ARITMÉTICO
LÓGICA
(ALU)

## Slide 10: Arquitectura Von Neumann
Ruta de datos
  Conjunto de elementos que intervienen en el procesamiento de los datos durante la ejecución de las instrucciones
  Unidades aritmético-lógicas (ALUs)
  Buses
  Registros

## Slide 11: Unidad de memoria
Unidades de almacenamiento
sistema internacional (SI) |  |  | sistema binario (ISO/IEC) |  |  |  | %
factor | nombre | abr. | factor | nombre | abr. | cantidad de bytes | %
(103)1 | kilobyte | kB | (210)1 | kibibyte | KiB | 1.024 | 2.4%
(103)2 | megabyte | MB | (210)2 | mebibyte | MiB | 1.048.576 | 4.9%
(103)3 | gigabyte | GB | (210)3 | gibibyte | GiB | 1.073.741.824 | 7.4%
(103)4 | terabyte | TB | (210)4 | tebibyte | TiB | 1.099.511.627.776 | 10.0%
(103)5 | petabyte | PB | (210)5 | pebibyte | PiB | 1.125.899.906.842.624 | 12.6%
(103)6 | exabyte | EB | (210)6 | exbibyte | EiB | 1.152.921.504.606.846.976 | 15.3%
(103)7 | zetabyte | ZB | (210)7 | zebibyte | ZiB | 1.180.591.620.717.411.303.424 | 18.1%
(103)8 | yotabyte | YB | (210)8 | yobibyte | YiB | 1.208.925.819.614.629.174.706.176 | 20.9%

## Slide 12: Unidad de memoria
Acceso aleatorio
  Se accede a la posición indicada sin necesidad de pasar por todas las que hay delante
Acceso secuencial
  Para leer una posición de memoria es necesario pasar por todas las anteriores
Memoria asociativa
  En vez de usar la dirección se usa el propio dato a buscar (o parte del dato)
Modo de acceso a la información
0
1
2
3
4
5
6
7
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 13: Unidad de memoria
Memoria RAM (Random Access Memory)
  Memoria de acceso aleatorio
  Permite operaciones de lectura y escritura
  Su contenido permanece sólo mientras esté presente la tensión de alimentación (es volátil)
Volatilidad de la información

## Slide 14: Unidad de memoria
Memoria ROM (Read Only Memory)
  Memoria de sólo lectura
    No permite escritura
  ¡Acceso aleatorio también!
  Su contenido permanece sin tensión de alimentación
  Variantes con escritura
    PROM (Programmable ROM)
    EPROM (Erasable PROM)
    EEPROM (Electrically EPROM)
    FLASH (EEPROM mejorada)
Volatilidad de la información

## Slide 15: Unidad de memoria
La memoria está compuesta por celdas de 1 bit
SRAM (Static RAM)
  El valor almacenado en una celda se mantiene en un par de puertas inversoras
  Tacceso = 2 – 25 nanoseg
  Coste = 100 – 250 $/MByte
  Tamaño = 4 a 6 transistores
Tecnologías
R
S
Q
Latch SR |  | 
S | R | Q(t+1)
0 | 0 | Q(t)
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Oscilación
Pentium II Memoria caché de tecnología SRAM

## Slide 16: Unidad de memoria
DRAM (Dynamic RAM)
  El valor almacenado en una celda se mantiene como una carga en un condensador
  Requiere un refresco
  Tacceso = 60 – 120 nanoseg
  Coste = 5 – 10 $/MByte
  Tamaño = 1 transistor
Tecnologías
Módulos DIMM 1GB de memoria DRAM

## Slide 17: Unidad de memoria
Discos magnéticos
  El valor almacenado en una celda se mantiene como una superficie orientada magnéticamente
  Tacceso = 10 – 20 miliseg
  Coste = 2 – 5 $/GByte
Tecnologías

## Slide 18: Unidad de memoria
Discos ópticos
  El valor almacenado en una celda se define con la presencia o ausencia de un agujero en una superficie
Tecnologías

## Slide 19: Unidad de memoria
La memoria depende de múltiples parámetros
  Volatilidad
  Velocidad
  capacidad
  precio
Por ello, la memoria de un computador suele ser heterogénea, distribuida según la siguiente estructura jerárquica
Jerarquía
Cantidad de memoria
Aumenta el
tiempo de
acceso
Disminuye el coste por byte
registros
caché
unidad de CD-ROM
disco duro
memoria principal

## Slide 20: Unidad de memoria
Esta jerarquía proporciona la capacidad de la memoria de nivel inferior unida a la velocidad de la memoria de nivel superior
Jerarquía
Disco duro
Caché
Procesador
Memoria principal

## Slide 21: Unidad de memoria
Se estructura en celdas capaces de almacenar un bit
Estas celdas se procesan en grupos de tamaño fijo denominados palabras
  Transferidas en paralelo (en la misma operación)
Para poder acceder a las palabras, éstas se identifican por una dirección
Estructura interna

## Slide 22: Unidad de memoria
Operación a realizar
  Señal RD (lectura)
  Señal WR (escritura)
Indicación de operación terminada
  Señal READY
Estas líneas forman parte del bus de control
Estructura interna
Decod
Memoria
READY
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
28
29
30
31
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
RD
WR
Bus de
direcciones
Bus de datos
Bus de
control
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 23: Unidad aritmético-lógica
Puertas lógicas
OR |  | 
X0 | X1 | Z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
AND
OR
NOT
XOR
XOR |  | 
X0 | X1 | Z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
AND |  | 
X0 | X1 | Z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
NOT | 
X0 | Z
0 | 1
1 | 0
NAND
NOR
NXOR

## Slide 24: Unidad aritmético-lógica
Circuito semisumador

## Slide 25: Unidad aritmético-lógica
Sumador total

## Slide 26: Unidad aritmético-lógica
Sumador total

## Slide 27: Unidad aritmético-lógica
Ejemplo: ALU 74181

## Slide 28: CPU
Unidad aritmético-lógica
Unidad de control
Registros generales
  Almacenamiento temporal de datos
Unidad Central de Proceso

## Slide 29: CPU
Registros específicos
  MAR (Memory Address Register, Registro de Direcciones de Memoria)
    Dirección de memoria a la que se está accediendo
  MDR (Memory Data Register, Registro de Datos de Memoria)
    Datos leídos/escritos de/en memoria
Unidad Central de Proceso

## Slide 30: CPU
Registros específicos
  IR (Instruction Register, Registro de Instrucción)
    Instrucción que se está ejecutando actualmente
  PC (Program Counter, Contador de Programa)
    Dirección de la siguiente instrucción que debe ejecutarse
Unidad Central de Proceso

## Slide 31: Conexión CPU - memoria
Transporta la dirección de la posición de memoria (o puerto de periférico) que interviene en el tráfico de información
Suele ser unidireccional
Se conecta al registro MAR de la CPU
Bus de direcciones

## Slide 32: Conexión CPU - memoria
Transporta los datos que se transfieren entre las unidades
Suele ser bidireccional
Se conecta al registro MDR de la CPU
Bus de datos

## Slide 33: Conexión CPU - memoria
Gestiona la comunicación indicando
  La dirección de la transferencia de datos
  Temporización de la transmisión
  Posibles interrupciones
Señales de control
  parten de la CPU
Señales de estado
  llegan a la CPU
Bus de control

## Slide 34: Conexión CPU - memoria
CPU
  1) Pone la dirección de memoria a leer en el MAR
  2) Activa la señal RD
  3) Espera la señal READY
  9) Recoge el dato del MDR
  10) Desactiva la señal RD
Operación de lectura
Memoria (espera señal)
  4) Recoge la dirección de memoria del bus de direcciones
  5) Decodifica la dirección
  6) Copia palabra decodificada al bus de datos
  7) Activa señal READY
  8) Espera desactivación de RD
  11) Desactiva READY

## Slide 35: Conexión CPU - memoria
CPU
  1) Pone la dirección de memoria a escribir en el MAR
  2) Pone dato en MDR
  3) Activa la señal WR
  4) Espera la señal READY
  10) Desactiva la señal WR
Operación de escritura
Memoria (espera señal)
  5) Recoge la dirección de memoria del bus de direcciones
  6) Decodifica la dirección
  7) Copia el contenido del bus de datos en la palabra decodificada
  8) Activa señal READY
  9) Espera desactivación de WR
  11) Desactiva READY

## Slide 36: Ejecución de instrucciones
Memoria de 32 palabras de 8 bits
Entrada por teclado
Salida por pantalla
Ejemplo de computador

## Slide 37: Ejecución de instrucciones
Instrucciones de 8 bits
Lenguaje máquina

## Slide 38: Ejecución de instrucciones
Escribir un programa que sume 2 números tomados del teclado y saque el resultado por pantalla
ENT M(29)
ENT M(30)
CAR R0,M(29)
MOV R1,R0
CAR R0,M(30)
SUM R0,R1
ALM M(31),R0
SAL M(31)
ENT M(29) 00011101
ENT M(30) 00011110
CAR R0,M(29) 01011101
MOV R1,R0 10000100
CAR R0,M(30) 01011110
SUM R0,R1 10100001
ALM M(31),R0 01111111
SAL M(31) 00111111
Código Instrucción
nemotécnico máquina Descripción
ENT M(m) 000mmmmm memoria  teclado
SAL M(m) 001mmmmm pantalla  memoria
CAR R0,M(m) 010mmmmm Registro  memoria
ALM M(m),R0 011mmmmm memoria  Registro
MOV Rx,Ry 100-xxyy Rx  Ry
SUM Rx,Ry 101-xxyy Rx  Rx+Ry

## Slide 39: Ejecución de instrucciones
Fase 1: captación o búsqueda de instrucción
  Se traslada una instrucción desde la memoria hasta el registro IR de la CPU
  MAR  PC, RD
  PC  PC+1
  MDR  M(MAR)
  IR  MDR
Fases

## Slide 40: Ejecución de instrucciones
Fase 2: decodificación de instrucción
  La unidad de control interpreta la instrucción que se encuentra en el registro IR
Fase 3: ejecución
  La UC realiza las operaciones que implica la instrucción
    Genera señales de control necesarias
  En caso necesario, lee los operandos requeridos desde memoria
    [Rn  OPERANDO]
Fases

## Slide 41: Ejecución de instrucciones
Para ejecutar un programa, primero éste debe introducirse en la memoria de la computadora
  De esto se encarga un programa del sistema operativo denominado cargador
Una vez cargado el programa, el SO indica al computador que pase el control a la primera instrucción del programa cargado
  Inicializa el PC con la dirección de la primera instrucción del programa
Carga de programas

## Slide 42
MAR
CPU
ALU
MDR
R0
R1
R2
R3
IR
PC
Raux
UC
Decod
0
1
2
3
4
5
6
7
28
29
30
31
Memoria
Teclado
Pantalla
RD
WR
READY
IN
OUT
8
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
ENT M(29)
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
Ejecución: 1ª instrucción

## Slide 43
MAR
CPU
ALU
MDR
R0
R1
R2
R3
IR
PC
Raux
UC
Decod
0
1
2
3
4
5
6
7
28
29
30
31
Memoria
Teclado
Pantalla
RD
WR
READY
IN
OUT
8
5
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
CAR R0,M(29)
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
Ejecución: 3ª instrucción