## Slide 1: Tema 2: Instrucciones. Lenguaje del computador
Unidad 1:
Lenguaje máquina

## Slide 2: Arquitectura RISC-V
Arquitectura
Implementación
  Forma en que los procesadores específicos aplican la arquitectura
Arquitectura frente a implementación
repertorio de instrucciones | cantidad y variedad de registros | modelo de excepciones
manejo de memoria virtual | mapa de direcciones físicas | etc.

## Slide 3: Arquitectura RISC-V
La arquitectura RISC-V está desacoplada de las posibles implementaciones hardware específicas
Los fabricantes tienen libertad para crear sus propios diseños
  Pueden implementar un conjunto de instrucciones base
  y luego agregar extensiones específicas
    Operaciones de punto flotante
    SIMD (Single Instruction, Multiple Data)
    Criptografía
    …
Esta modularidad permite personalizar sus implementaciones para satisfacer requisitos específicos
Arquitectura frente a implementación

## Slide 4: Arquitectura RISC-V
Promueve la innovación y la colaboración en la industria
  cualquiera puede acceder a las especificaciones de la arquitectura y contribuir con mejoras o extensiones
  Esto contrasta con otras arquitecturas propietarias, donde el acceso a las especificaciones puede estar restringido
Promueve la flexibilidad y la personalización
  lo que la hace atractiva para una amplia gama de aplicaciones y entornos de desarrollo.
Arquitectura de código abierto

## Slide 5: Arquitectura RISC-V
Arquitectura del juego de instrucciones:
  Abierta
  No propietaria
  En evolución
Desarrollada en la Universidad de Berkeley en 2010
Actualmente coordinada por el consorcio RISC‐V International
  riscv.org
ISA (instruction set architecture)

## Slide 6: Arquitectura RISC-V
Repertorio reducido de instrucciones simples
Gran número de registros de propósito general
Conjunto reducido de modos de direccionamiento
  Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a memoria
  El resto trabajan con datos almacenados en registros
RISC (Reduced Instruction Set Computer)

## Slide 7: Arquitectura RISC-V
Asume instrucciones de tamaño fijo de 32 bits
Conjunto mínimo de instrucciones que el procesador debe soportar, incluyendo
  operaciones en aritmética entera (sumas, restas, multiplicación y divisiones)
  Operaciones lógicas (AND, OR, XOR)
  Transferencia de datos (cargar y almacenar)
  Operaciones de salto condicional e incondicional
Extensión RVM
  Aporta multiplicación y división sobre enteros
Repertorio base RV32I

## Slide 8: RISC-V
32 registros de 32 bits
Registros generales
Número | Alias | Descripción
x0 | zero | cableado a 0x00000000
x1 | ra | dirección de retorno de subrutina
x2 | sp | puntero de pila stack pointer
x3 | gp | Puntero global
x4 | tp | Puntero de hebra task pointer
x5-x7 | t0-t2 | registros temporales
x8 | s0/fp | registro preservado / puntero de marco
x9 | s1 | registro preservado
x10-x11 | a0-a1 | registros de argumento/retorno de valores
x12-x17 | a2-a7 | registros de argumento
x18-x27 | s2-s11 | registro preservado
x28-x31 | t3-t6 | registros temporales
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 9: RISC-V
Bus de direcciones de 32 bits
  Direccionamiento byte a byte
  Capacidad de memoria total de 232 bytes = 4GiB
Bus de datos de 32 bits
  Palabras de memoria de 32 bits
Ordenación Little-endian
Distribución de memoria
 | +3 | +2 | +1 | +0 | 
0000 0000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4GiB
0000 0004 | 7 | 6 | 5 | 4 | 
0000 0008 | 11 | 10 | 9 | 8 | 
0000 000C | 15 | 14 | 13 | 12 | 
0000 0010 | 19 | 18 | 17 | 16 | 
. . . | . . . |  |  |  | 
FFFF FFFF |  |  |  |  | 
Little endian | 31 24 | 23 16 | 15 8 | 0 | 

## Slide 10: RISC-V
Tamaño de datos
Distribución de memoria
Tipo de dato | Abreviatura | Tamaño | Alineamiento
Byte | b | 8 bits | sin alinear
Halfword | h | 16 bits | a dirección par
Word | w | 32 bits | a dirección múltiplo de 4
Double word | d | 64 bits | a dirección múltiplo de 8
palabra
doble palabra
byte
media palabra

## Slide 11: RISC-V
Ordenación Little-endian Ejemplo
  Almacenar el valor 12345678(16
  en la posición de memoria 00000180(16
La ordenación contraria se denomina Big-endian
Distribución de memoria
 | +3 | +2 | +1 | +0
0000 017C |  |  |  | 
0000 0180 | 12 | 34 | 56 | 78
0000 0184 |  |  |  | 
0000 0188 |  |  |  | 
Little endian | 31 24 | 23 16 | 15 8 | 0
 | Little endian |  | Big endian | 
0000 017F |  |  |  | 
0000 0180 |  | 78 |  | 12
0000 0181 |  | 56 |  | 34
0000 0182 |  | 34 |  | 56
0000 0183 |  | 12 |  | 78
0000 0184 |  |  |  | 
 |  | 7 0 |  | 7 0

## Slide 12: Formatos de instrucción
El ordenador sólo entiende un lenguaje muy restringido y de bajo nivel llamado lenguaje máquina
  Depende del computador
    Existe una incompatibilidad innata entre distintos computadores
  Establece sus capacidades básicas
    Constituye una de las características más importantes de su arquitectura
Arquitectura del juego de instrucciones

## Slide 13: Formatos de instrucción
Las instrucciones máquina
  Realizan una única y sencilla función
  Utilizan un número fijo de operandos, con una representación determinada
  Son autocontenidas
    Contienen toda la información necesaria para su ejecución
  Son independientes
    No requieren información de otras instrucciones para ejecutarse
    Su interpretación no depende de su posición en el programa o en la memoria
Arquitectura del juego de instrucciones

## Slide 14: Formatos de instrucción
El formato de una instrucción
  Especifica el significado de cada uno de los bits que la constituyen
  Longitud del formato: número de bits que lo componen
Información que debe contener
  Operación a realizar
  Donde encontrar los operandos y el resultado
  Modo de representación de operandos y resultado
  Dirección de la siguiente instrucción a ejecutar
Arquitectura del juego de instrucciones

## Slide 15: Formatos de instrucción
En un formato de instrucción los bits se distribuyen en campos
  Fragmentos de bits contiguos
Tipos genéricos de campos
  Campo de código de operación
    Indica la operación a realizar
    Es siempre obligatorio y puede extenderse
  Campos de operandos
    Puede no existir o haber varios
    Contienen los operandos (o los lugares donde encontrarlos)
Campos

## Slide 16: Formatos de instrucción
Los computadores tienen muy pocos formatos de instrucción
  Cuando haya varios, el código de operación distinguirá entre ellos
Los formatos son sistemáticos
  Fácil codificación y decodificación
  El primer campo suele ser el código de operación
  Los tamaños de los campos que expresan direcciones deben corresponder con los mapas direccionados
  Los tamaños de los formatos encajan en la palabra de memoria de la máquina

## Slide 17: Formatos de instrucción
Las instrucciones cortas son preferibles a las largas
  Conlleva ahorro de memoria y rapidez de ejecución
Para ello se aplica direccionamiento implícito
  Sólo las instrucciones de bifurcación tienen campo de instrucción siguiente
  El resultado suele coincidir con el primer operando
  No se suele especificar la representación de los operandos
Direccionamiento implícito

## Slide 18: Formatos de instrucción
Formatos de 1 byte
Formatos de 2 bytes
Formatos de 3 bytes
Formatos Intel 8085
Código de Operación
Operando 1
Operando 2

## Slide 19: Formatos de instrucción
Formatos MIPS32
Formato Tipo R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
código de operación |  |  |  |  |  | registro fuente 1 |  |  |  |  | registro fuente 2 |  |  |  |  | registro destino |  |  |  |  | desplazam |  |  |  |  | extensión de código |  |  |  |  | 
Formato Tipo I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
código de Operación |  |  |  |  |  | registro fuente |  |  |  |  | registro destino |  |  |  |  | dato o desplazamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formato Tipo J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
código de operación |  |  |  |  |  | dirección de memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20: Formatos de instrucción
Formatos RISC-V
Formato Tipo R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
función |  |  |  |  |  |  | registro fuente 2 |  |  |  |  | registro fuente 1 |  |  |  |  | función |  |  | registro destino |  |  |  |  | código de operación | código de operación |  |  |  |  | 
Formato Tipo I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
dato inmediato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | registro fuente 1 |  |  |  |  | función |  |  | registro destino |  |  |  |  | código de operación | código de operación |  |  |  |  | 
Formato Tipo S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
dato inmediato |  |  |  |  |  |  | registro fuente 2 |  |  |  |  | registro fuente 1 |  |  |  |  | función |  |  | dato inmediato |  |  |  |  | código de operación | código de operación |  |  |  |  | 
Formato Tipo U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
dato inmediato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | registro destino |  |  |  |  | código de operación | código de operación |  |  |  |  | 
Formato Tipo B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
dato inmediato |  |  |  |  |  |  | registro fuente 2 |  |  |  |  | registro fuente 1 |  |  |  |  | función |  |  | dato inmediato |  |  |  |  | código de operación | código de operación |  |  |  |  | 
Formato Tipo J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
dato Inmediato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | registro destino |  |  |  |  | código de operación | código de operación |  |  |  |  | 

## Slide 21: Modelos de ejecución
Especifican dónde están almacenados los operandos (y resultado) para las operaciones aritmético-lógicas
Están muy ligados al formato de instrucciones
  Hay máquinas que permiten varios modelos de ejecución
  Debiendo presentar un formato de instrucción para cada modelo permitido

## Slide 22: Modelos de ejecución
Registro – Registro
  Sólo se necesita la dirección de los registros
  Muy rápido
Registro – Memoria
  Un operando está en un registro y el otro en memoria
Memoria – Memoria
  Operandos y resultado en memoria
Pila
  Operandos y resultado en la pila de máquina
  No hace falta dirección (instrucciones PUSH y POP)

## Slide 23: Modos de direccionamiento
Forma de especificar el lugar concreto donde
  Obtener un operando
  Almacenar un resultado
  Realizar un salto
¿Dónde está el operando / resultado / dirección de salto? | ¿Qué información contiene la instrucción?
En la propia Instrucción | Ninguna de manera explícita
 | El propio operando
En un registro | Ninguna de manera explícita
 | El identificador del registro donde está el operando
En la memoria | Ninguna de manera explícita
 | La dirección de memoria donde está el operando
 | El registro donde está la dirección de memoria donde está el operando
 | La dirección de la dirección donde está el operando
En un dispositivo externo | El puerto de E/S correspondiente

## Slide 24: Modos de direccionamiento
¿Por qué a veces la instrucción no incluye directamente el operando / resultado / dirección?
  Para ahorrar espacio en el formato
  Estructuras de datos dinámicas
    Listas, pilas, colas,…
    Vectores, matrices,…
    Bases de datos
    Modelos 3D
    …

## Slide 25: Modos de direccionamiento
Implícito
Inmediato
Directo (o absoluto)
  a registro
  a memoria
Indirecto (a memoria)
  por registro
  por memoria
Tipos
Relativo
  al PC
  a un registro base
  a un registro índice
  a la pila
Te estoy direccionando… ¡y lo sabes!

## Slide 26: Modos de direccionamiento
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
El operando está implícito en el código de operación
  Normalmente en un registro concreto
  A veces en direcciones de memoria concretas
No ocupa espacio en la instrucción
Restringe la aplicación de la operación a una única opción
Implícito
memoria
Instrucción con registro implícito
Instrucción con dirección implícita
dirección
fija
registros
D
registro fijo
D

## Slide 27: Modos de direccionamiento
El operando es un dato contenido en la propia instrucción
No requiere posteriores referencias a memoria
El rango del operando está limitado por el tamaño del campo de dirección
Inmediato
D
memoria
D
D
D

## Slide 28: Modos de direccionamiento
El operando queda especificado mediante el registro en el que se haya
  Un campo del formato identifica al registro
Directo (o absoluto) a registro
memoria
registros
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 29: Modos de direccionamiento
El operando queda especificado mediante la posición de memoria en la que se haya
  Un campo del formato identifica la dirección de memoria
Usado para
  Manipular datos estáticos
  Saltos absolutos
Directo (o absoluto) a memoria
memoria
D

## Slide 30: Modos de direccionamiento
Un registro contiene la dirección de memoria en la que se encuentra el operando
  Un campo del formato identifica al registro
  En ocasiones el registro concreto está implícito
    No requiere bits del formato
Indirecto (a memoria) por registro
memoria
D
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 31: Modos de direccionamiento
La instrucción especifica la palabra de memoria que contiene la dirección del operando
  Se pueden plantear varios niveles de indirección
  Requiere accesos adicionales a memoria
Se aplica para acceder a bases de datos mediante una tabla de punteros
Indirecto (a memoria) por memoria
memoria
D

## Slide 32: Modos de direccionamiento
El operando se encuentra en memoria, en una posición referenciada con
  un desplazamiento
    positivo o negativo
  respecto a la propia instrucción
Suele utilizarse para implementar saltos relativos
  Que posibilitan el código reubicable
Relativo al PC
memoria
D
+
PC

## Slide 33: Modos de direccionamiento
El operando se encuentra en memoria, en una posición obtenida a partir de
  una referencia base (extraída de un registro)
  más un desplazamiento determinado
Sirve para implementar
  Acceso complejo a estructuras de datos
  Protección de memoria
Relativo a un registro base
memoria
D
+
registros
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0/fp08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 | t5 30 | t6 31

## Slide 34: Modos de direccionamiento
En los modos de direccionamiento relativos
  a PC
  a registro base
el rango direccionable lo establece
  la cantidad de bits del campo de desplazamiento
  En complemento a dos
Relativo
zona
direccionable
memoria
d bits
+
puntero p
p +2d-1 - 1
p - 2d-1
p

## Slide 35: Modos de direccionamiento
El operando se encuentra en una posición de memoria indicada por un registro que se actualiza automáticamente
Permite implementar barridos de memoria
Relativo a un registro índice
memoria
+
1
D
 | Decremento | Incremento
Pre | --i | ++i
Post | i-- | i++
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 36: Modos de direccionamiento
El operando se encuentra en la cabecera de la pila de máquina
  Instrucciones PUSH y POP
  Acceso mediante el registro SP (Stack Pointer)
    No requiere bits del formato
Permite implementar subrutinas anidadas
  Recursividad
Relativo a pila
+
1
Registros
memoria
3
2
1
Instrucción
POP
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 37: Modos de direccionamiento
Instrucciones muy compactas
  Pues no requiere campo de dirección
La pila puede crecer de diferentes formas
Relativo a pila
sp
3
2
1
memoria
sp
3
2
1
memoria
sp
3
2
1
memoria
sp
3
2
1
memoria
PUSH | Decremento | Incremento
Pre | --sp | ++sp
Post | sp-- | sp++
Apunta al elemento situado en la cabeza de la pila
Apunta al primer hueco libre
Apunta al elemento situado en la cabeza de la pila
Apunta al primer hueco libre
La pila crece en direcciones decrecientes
La pila crece en direcciones decrecientes
La pila crece en direcciones crecientes
La pila crece en direcciones crecientes
POP | Decremento | Incremento
Pre | --sp | ++sp
Post | sp-- | sp++

## Slide 38: RISC-V Modos de direccionamiento
Inmediato
Directo a registro
Relativo a registro base
Relativo a contador de programa

## Slide 39: RISC-V Modos de direccionamiento
Determinar los modos de direccionamiento de estas instrucciones RISC-V
  sub t3,s1,s5
  ori t6,t6,0xf00
  lw a1,65(t5)
  bne zero,t5,0xffc
  jal ra, repetir
Ejercicios

## Slide 40: Instrucciones RISC-V
Operaciones aritméticas
Operaciones lógicas
Lectura de memoria
Escritura en memoria
Transferencia de datos
Operación de desplazamiento
Operaciones de comparación
Saltos condicionales
Saltos incondicionales
Misceláneas (otras)
Tipos

## Slide 41: Instrucciones RISC-V
Operaciones aritméticas
Suma un registro y un dato en complemento a dos
dejando el resultado en otro registro
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi rd, rs1, num | rd ← rs1 + (num)32 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 0 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x0 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x13 |  |  |  |  |  | 
( )32

## Slide 42: Instrucciones RISC-V
Operaciones aritméticas
Suma dos registros
dejando el resultado en un tercero
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add rd, rs1, rs2 | rd ← rs1 + rs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 0 | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | 0x0 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x0 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
+

## Slide 43: Instrucciones RISC-V
Operaciones aritméticas
Resta dos registros
dejando el resultado en un tercero
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sub rd, rs1, rs2 | rd ← rs1 - rs2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 0 | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | 0x20 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x0 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
-

## Slide 44: Instrucciones RISC-V
Operaciones aritméticas
Multiplica dos registros
dejando la parte baja del resultado
en un tercero
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
mul rd, rs1, rs2 | rd ← (rs1 rs2)31:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 0 | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | 0x01 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x0 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
mul rd, rs1, rs2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 0 | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | 0x01 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x0 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 45: Instrucciones RISC-V
Operaciones aritméticas
Multiplica dos registros
dejando la parte alta del resultado
en un tercero
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | rd ← (rs1 rs2)63:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 |  |  |  | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
mulh rd, rs1, rs2 | signed / signed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
mulhsu rd, rs1, rs2 | signed / unsigned |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x2 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
mulhu rd, rs1, rs2 | unsigned / unsigned |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x3 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0x01 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 |  |  |  | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
mulh rd, rs1, rs2 | signed / signed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
mulhsu rd, rs1, rs2 | signed / unsigned |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x2 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
mulhu rd, rs1, rs2 | unsigned / unsigned |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x3 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0x01 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 46: Instrucciones RISC-V
Operaciones aritméticas
Divide un registro entre otro
dejando el cociente en un tercero
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | rd ← rs1 rs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 0 |  | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
div rd, rs1, rs2 | en complemento a dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
divu rd, rs1, rs2 | en binario natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0x01 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 0 |  | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
div rd, rs1, rs2 | en complemento a dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
divu rd, rs1, rs2 | en binario natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0x01 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 47: Instrucciones RISC-V
Operaciones aritméticas
Divide un registro entre otro
dejando el resto en un tercero
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | rd ← rs1 rs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 1 |  | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
rem rd, rs1, rs2 | en complemento a dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remu rd, rs1, rs2 | en binario natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0x01 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 1 |  | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
rem rd, rs1, rs2 | en complemento a dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remu rd, rs1, rs2 | en binario natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0x01 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 48: Instrucciones RISC-V
Operaciones aritméticas
Copia a un registro el complemento a dos de otro registro
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
neg rd, rs1 | rd ← -rs1 | sub rd, zero, rs1
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
-1

## Slide 49: Instrucciones RISC-V
Operaciones lógicas
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 |  |  | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
xor rd, rs1, rs2 | rd ← rs1 xor rs2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x4 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
or rd, rs1, rs2 | rd ← rs1 or rs2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x6 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
and rd, rs1, rs2 | rd ← rs1 and rs2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0x0 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x13 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
op
Operación lógica
entre dos registros dejando el resultado en un tercero

## Slide 50: Instrucciones RISC-V
Operaciones lógicas
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
op
Operación lógica
entre un registro y un dato
dejando el resultado en otro tercero
( )32
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 |  |  | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
xori rd, rs1, num | rd ← rs1 xor (num)32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ori rd, rs1, num | rd ← rs1 or (num)32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x6 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
andi rd, rs1, num | rd ← rs1 and (num)32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | num |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x13 |  |  |  |  |  | 

## Slide 51: Instrucciones RISC-V
Operaciones lógicas
Copia a un registro el complemento a uno de otro registro
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
not rd, rs1 | rd ← not rs1 | xori rd, rs1, -1
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
not

## Slide 52: Instrucciones RISC-V
Lectura de memoria
load byte
Carga en un registro
un octeto de la memoria,
al que se aplica extensión de signo
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lb rd, num(rs1) | rd ← ( [rs1 + (num)32 ]8 )32 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 0 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x0 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x03 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
( )32
( )32
+
byte

## Slide 53: Instrucciones RISC-V
Lectura de memoria
load byte unsigned
Carga en un registro
un octeto de la memoria,
al que no se aplica extensión de signo
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lbu rd, num(rs1) | rd ← [rs1 + (num)32 ]8 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 0 | 0 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x4 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x03 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
( )32
+
byte

## Slide 54: Instrucciones RISC-V
Lectura de memoria
load half
Carga en un registro
media palabra de la memoria,
a la que se aplica extensión de signo
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lh rd, num(rs1) | rd ← ( [rs1 + (num)32]16 )32 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 1 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x1 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x03 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
( )32
( )32
+
media palabra

## Slide 55: Instrucciones RISC-V
Lectura de memoria
load half unsigned
Carga en un registro
media palabra de la memoria,
a la que no se aplica extensión de signo
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lhu rd, num(rs1) | rd ← [rs1 + (num)32]16 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 1 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x1 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x03 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
( )32
+
media palabra

## Slide 56: Instrucciones RISC-V
Lectura de memoria
load word
Carga en un registro
Una palabra de la memoria
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw rd, num(rs1) | rd ← [rs1 + (num)32] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 1 | 0 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x2 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x03 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
( )32
+
palabra

## Slide 57: Instrucciones RISC-V
Escritura en memoria
store byte
Almacena un octeto de un registro
en la memoria
Nemónico | Operación | Formato S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sb rs2, num(rs1) | [rs1 + (num)32]8 ← (rs2)8 | n | n | n | n | n | n | n | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 0 | n | n | n | n | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | num 11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x0 |  |  | num 4:0 |  |  |  |  | 0x23 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
( )32
( )8
+
byte

## Slide 58: Instrucciones RISC-V
Escritura en memoria
store half
Almacena la media palabra inferior
de un registro en la memoria
Nemónico | Operación | Formato S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sh rs2, num(rs1) | [rs1 + (num)32]16 ← (rs2)16 | n | n | n | n | n | n | n | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 1 | n | n | n | n | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | num 11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x1 |  |  | num 4:0 |  |  |  |  | 0x23 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
( )32
( )16
+
media palabra

## Slide 59: Instrucciones RISC-V
Escritura en memoria
store word
Almacena un registro en la memoria
Nemónico | Operación | Formato S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw rs2, num(rs1) | [rs1 + (num)32] ← rs2 | n | n | n | n | n | n | n | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 1 | 0 | n | n | n | n | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | num 11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x2 |  |  | num 4:0 |  |  |  |  | 0x23 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
( )32
+
palabra

## Slide 60: Instrucciones RISC-V
Transferencia de datos
load upper immediate
Carga un dato
en la parte alta de un registro
Nemónico | Operación | Formato U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lui rd, num | rd31-12 ← num rd11-0 ← 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x37 |  |  |  |  |  | 
n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 61: Instrucciones RISC-V
Transferencia de datos
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
li rd, num | rd ← num12 | addi rd, zero, num11-0
 | rd ← num32 | lui rd, num31:12 addi rd, rd, num11:0
load immediate
Carga en un registro un valor de 32 bits
n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 62: Instrucciones RISC-V
Transferencia de datos
move
Copia el valor de un registro a otro registro
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
mv rd, rs1 | rd ← rs1 | addi rd, rs1, 0
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 63: Instrucciones RISC-V
Transferencia de datos
add upper immediate to PC
Carga un registro
con un valor relativizado al PC
Nemónico | Operación | Formato U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
auipc rd, num | rd ← PC + num 212 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x17 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Formato U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
auipc rd, num |  | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x17 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pc

## Slide 64: Instrucciones RISC-V
Transferencia de datos
load address
Carga en un registro la dirección indicada por la etiqueta
calculada de modo que permite reubicar el bloque (código junto con datos)
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
la rd, etiqueta | rd ← etiqueta32 | auipc rd, etiqueta31:12 addi rd, rd, etiqueta31:0
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
D
D
+
pc
etiqueta:
.data
.text

## Slide 65: Instrucciones RISC-V
Transferencia de datos
load byte
Carga en un registro un octeto de la dirección de memoria
indicada por la etiqueta,
al que se aplica extensión de signo
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
lb rd, etiqueta | rd ← ([etiqueta32]8 )32 | auipc rd, etiqueta31:12 lb rd, etiqueta11:0(rd)
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
+
pc
etiqueta:
.data
.text
( )32
byte

## Slide 66: Instrucciones RISC-V
Transferencia de datos
load half
Carga en un registro media palabra de la dirección de memoria
indicada por la etiqueta,
a la que se aplica extensión de signo
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
lh rd, etiqueta | rd ← ([etiqueta32]16 )32 | auipc rd, etiqueta31:12 lh rd, etiqueta11:0(rd)
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
+
pc
etiqueta:
.data
.text
( )32
media palabra

## Slide 67: Instrucciones RISC-V
Transferencia de datos
load word
Carga en un registro la palabra de la dirección de memoria
indicada por la etiqueta
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
lw rd, etiqueta | rd ← [etiqueta32] | auipc rd, etiqueta31:12 lw rd, etiqueta11:0(rd)
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
+
pc
etiqueta:
.data
.text
palabra

## Slide 68: Instrucciones RISC-V
Transferencia de datos
store word
Almacena un registro en la palabra de memoria
indicada por la etiqueta
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
sw rs2, etiqueta, rs1 | [etiqueta32] ← rs2 | auipc rs1, etiqueta31:12 sw rd, etiqueta11:0(rs1)
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
+
pc
etiqueta:
.data
.text
palabra

## Slide 69: Instrucciones RISC-V
Operaciones de desplazamiento
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sra rd, rs1, rs2 | rd ← rs1 / 2rs2 (en comp. a 2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 0 | 1 | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | 0x20 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x5 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
shift right arithmetic
Carga en un registro el contenido de otro,
previamente desplazado a la derecha
tantos bits como indica un tercer registro.
Los bits entrantes mantienen el signo.
b | b | b | b | b | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
( )5
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 70: Instrucciones RISC-V
Operaciones de desplazamiento
shift right logical
Carga en un registro el contenido de otro,
previamente desplazado a la derecha
tantos bits como indica un tercer registro.
Los bits entrantes son ceros.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
( )5
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
srl rd, rs1, rs2 | rd ← rs1 / 2rs2 (en binario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 0 | 1 | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | 0x0 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x5 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 

## Slide 71: Instrucciones RISC-V
Operaciones de desplazamiento
shift right arithmetic immediate
Carga en un registro el contenido de otro,
previamente desplazado a la derecha
tantos bits como indica un argumento.
Los bits entrantes mantienen el signo.
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
srai rd, rs1, num | rd ← rt / 2num (en comp. a 2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 0 | 1 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  |  |  |  |  |  |  |  | num |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x5 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x13 |  |  |  |  |  | 
b | b | b | b | b | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 72: Instrucciones RISC-V
Operaciones de desplazamiento
shift right logical immediate
Carga en un registro el contenido de otro,
previamente desplazado a la derecha
tantos bits como indica un argumento.
Los bits entrantes son ceros.
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
srli rd, rs1, num | rd ← rt / 2num (en binario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 0 | 1 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  |  |  |  |  |  |  |  | num |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x5 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x13 |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 73: Instrucciones RISC-V
Operaciones de desplazamiento
shift left logical immediate
Carga en un registro el contenido de otro,
previamente desplazado a la izquierda
tantos bits como indica un argumento.
Los bits entrantes son ceros.
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
slli rd, rs1, num | rd ← rt 2num | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 1 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  |  |  |  |  |  |  |  | num |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x1 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x13 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
slli rd, rs1, num |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 0 | 0 | 1 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  |  |  |  |  |  |  |  | num |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x1 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x13 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31

## Slide 74: Instrucciones RISC-V
Operaciones de comparación
set if less than
Verifica si el valor de un registro es menor que el valor de otro
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
<?
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | rd ← 1 si rs1 rs2 ; 0 si no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 1 |  | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
slt rd, rs1, rs2 | en complemento a dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sltu rd, rs1, rs2 | en binario natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0x0 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Formato R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 1 |  | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
slt rd, rs1, rs2 | en complemento a dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sltu rd, rs1, rs2 | en binario natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0x0 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x33 |  |  |  |  |  | 

## Slide 75: Instrucciones RISC-V
Operaciones de comparación
set if less than immediate
Verifica si el valor de un registro es menor que una cantidad dada
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | rd ← 1 si rs1 num ; 0 si no | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 1 |  | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
slti rd, rs1, num | en complemento a dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sltiu rd, rs1, num | en binario natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | num |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x13 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | 1 | 1 |  | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
slti rd, rs1, num | en complemento a dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sltiu rd, rs1, num | en binario natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | num |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x13 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
<?
( )32

## Slide 76: Instrucciones RISC-V
Saltos condicionales
Nemónico | Operación | Formato B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | pc ← pc + offset | n12 | n10 | n9 | n8 | n7 | n6 | n5 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 |  |  |  | n4 | n3 | n2 | n1 | n11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
beq rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
blt rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bge rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bltu rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 (unsigned) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bgeu rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 (unsigned) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | num |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | num |  |  |  |  | 0x63 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Formato B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | pc ← pc + offset | n12 | n10 | n9 | n8 | n7 | n6 | n5 | s2 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 |  |  |  | n4 | n3 | n2 | n1 | n11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
beq rs1, rs2, num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne rs1, rs2, num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
blt rs1, rs2, num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bge rs1, rs2, num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bltu rs1, rs2, num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bgeu rs1, rs2, num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | num |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | num |  |  |  |  | 0x63 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
beqz rs1, num | bifurca si rs1 0 | beq rs1, zero, num
bnez rs1, num | bifurca si rs1 0 | bne rs1, zero, num
bltz rs1, num | bifurca si rs1 0 | blt rs1, zero, num
bgtz rs1, num | bifurca si rs1 0 | blt zero, rs1, num
blez rs1, num | bifurca si rs1 0 | bge rs1, zero, num
bgez rs1, num | bifurca si rs1 0 | bge zero, rs1, num
ble rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 | bge rs2, rs1, num
bgt rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 | blt rs1, rs2, num
bleu rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 (unsigned) | bgeu rs2, rs1, num
bgtu rs1, rs2, num | bifurca si rs1 rs2 (unsigned) | bltu rs1, rs2, num
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
beqz rs1, num |  | beq rs1, zero, num
bnez rs1, num |  | bne rs1, zero, num
bltz rs1, num |  | blt rs1, zero, num
bgtz rs1, num |  | blt zero, rs1, num
blez rs1, num |  | bge rs1, zero, num
bgez rs1, num |  | bge zero, rs1, num
ble rs1, rs2, num |  | bge rs2, rs1, num
bgt rs1, rs2, num |  | blt rs1, rs2, num
bleu rs1, rs2, num |  | bgeu rs2, rs1, num
bgtu rs1, rs2, num |  | bltu rs1, rs2, num

## Slide 77: Instrucciones RISC-V
Saltos condicionales
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
pc
?
El PC todavía apunta a la instrucción actual
El salto está restringido a una zona de ±4KB
n12 | n10 | n9 | n8 | n7 | n6 | n5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n4 | n3 | n2 | n1 | n11 |  |  |  |  |  |  | 
n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n12 | n11 | n10 | n9 | n8 | n7 | n6 | n5 | n4 | n3 | n2 | n1 | 0
dirección de salto

## Slide 78: Instrucciones RISC-V
Saltos incondicionales
Nemónico | Operación | Formato J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
jal rd, num | rd ← pc + 4 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | d | d | d | d | d | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 | pc ← pc + offset(num)32 | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x67 |  |  |  |  |  | 
0 00 | ra 01 | sp 02 | gp 03
tp 04 | t0 05 | t1 06 | t2 07
s0 08 | s1 09 | a0 10 | a1 11
a2 12 | a3 13 | a4 14 | a5 15
a6 16 | a7 17 | s2 18 | s3 19
S4 20 | s5 21 | s6 22 | s7 23
s8 24 | s9 25 | s10 26 | s11 27
t3 28 | t4 29 | t5 30 | t6 31
pc
+4
El PC todavía apunta a la instrucción actual
n20 | n10 | n9 | n8 | n7 | n6 | n5 | n4 | n3 | n2 | n1 | n11 | n19 | n18 | n17 | n16 | n15 | n14 | n13 | n12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
n20 | n20 | n20 | n20 | n20 | n20 | n20 | n20 | n20 | n20 | n20 | n20 | n19 | n18 | n17 | n16 | n15 | n14 | n13 | n12 | n11 | n10 | n9 | n8 | n7 | n6 | n5 | n4 | n3 | n2 | n1 | 0
dirección de salto

## Slide 79: Instrucciones RISC-V
Saltos incondicionales
Nemónico | Operación | Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
jalr rd, rs1, num | rd ← pc + 4 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | s1 | s1 | s1 | s1 | s1 |  |  |  | d | d | d | d | d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | pc ← rs1 + (num)32 | num |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 0x67 |  |  |  |  |  | 
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
j etiqueta | salto | jal zero, etiqueta
jr rs1 | salto mediante registro | jalr zero, rs1, 0
jal etiqueta |  | jal ra, etiqueta
call etiqueta | llamada cercana | jal ra, etiqueta
call etiqueta | llamada lejana | auipc ra, etiqueta31:12 jalr ra, ra, etiqueta11:0
ret | retorno cercano | jalr zero, ra, 0

## Slide 80: Instrucciones RISC-V
Instrucciones misceláneas
no operation
Instrucción que ocupa lugar y se ejecuta, pero no hace nada relevante.
Sirve para generar huecos en el código de un programa, que podrían completarse posteriormente.
nop
nop
Nemónico | Operación | Pseudo-instrucción
nop | no operar | addi zero, zero, 0

## Slide 81: Instrucciones RISC-V
Servicio | a7 | Descripción | Argumentos | Resultado
PrintInt | 1 | Prints an integer | a0 = integer to print | N/A
PrintFloat | 2 | Prints a floating point number | fa0 = float to print | N/A
PrintString | 4 | Prints a null-terminated string to the console | a0 = the address of the string | N/A
Exit | 10 | Exits the program with code 0 | N/A | N/A
PrintChar | 11 | Prints an ascii character | a0 = character to print (only lowest byte is considered) | N/A
ReadChar | 12 | Reads a character from input console | N/A | a0 = the character
GetCWD | 17 | Writes the path of the current working directory into a buffer | a0 = the buffer to write into a1 = the length of the buffer | a0 = -1 if the path is longer than the buffer
Time_ms | 30 | Get the current time (milliseconds since 1 January 1970) | N/A | a0 = low order 32 bits a1=high order 32 bits
Cycles | 31 | Get number of cycles elapsed since program start | N/A | a0=low 32 bits of cycles elapsed a1= high 32 bits of cycles elapsed
PrintIntHex | 34 | Prints an integer (in hexdecimal format left-padded with zeroes) | a0 = integer to print | N/A
PrintIntBinary | 35 | Prints an integer (in binary format left-padded with zeroes) | a0 = integer to print | N/A
PrintIntUnsigned | 36 | Prints an integer (unsigned) | a0 = integer to print | N/A
Close | 57 | Close a file | a0 = the file descriptor to close | N/A
LSeek | 62 | Seek to a position in a file | a0 = the file descriptor a1 = the offset for the base a2 is the begining of the file (0), the current position (1), or the end of the file (2)} | a0 = the selected position from the beginning of the file or -1 is an error occurred
Read | 63 | Read from a file descriptor into a buffer | a0 = the file descriptor a1 = address of the buffer a2 = maximum length to read | a0 = the length read or -1 if error
Write | 64 | Write to a file descriptor from a buffer | a0 = the file descriptor a1 = the buffer address a2 = the length to write | a0 = the number of characters written
FStat | 80 | Is used to determine information about a file based on its file descriptor | a0=the file descriptor a1=pointer to a struct stat | a0=returns -1 if an error occurred
Exit2 | 93 | Exits the program with a code | a0 = the number to exit with | N/A
brk | 214 | Change the locations of the program break, witch the end of the process’s data segment | a0=sets the end of the data segment to the specified address | a0=On success, brk() returns zero. On error, -1 is returned, and errno is set to ENOMEM
Open | 1024 | Opens a file from a path | a0 = Null terminated string for the path a1 = flags | a0 = the file descriptor or -1 if an error occurred
Instrucciones misceláneas
Nemónico | Operación
ecall | llamada a servicio del SO
Formato I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
num |  |  |  |  |  |  | num |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | 0x0 |  |  | rd |  |  |  |  | 0x73 |  |  |  |  |  | 
environment call
Realiza una solicitud
(indicada en el registro a7) al entorno de soporte de ejecución
ecall
li a7, 10